## Slide 1: 全自动交通系统车辆调度与人机交互系统研究
答辩人：李爽
导师：王春香副教授
系所：机器人研究所
申请上海交通大学硕士学位答辩

## Slide 2: 背景
汽车带了来安全、能源、环境等问题
信息化与智能化成为重要手段，无人车技术迅猛发展
全自动交通系统是在无人车的基础上应运而生的新型交通系统
全自动交通系统的研究具有重要意义
Notes: 全自动交通系统相当于把升降式电梯搬到平面来。

## Slide 3
起始站点：图书馆
目的站点：机动楼
车辆呼叫系统
全自动交通系统

## Slide 4: 全自动交通系统概况
现有的全自动交通系统
  2011年法国
  2013年英国希斯罗机场
    运行路线单一，无呼叫系统
Notes: 在欧盟“城市交通”项目（CityMobil）运行5周年之际，法国拉罗谢尔市（LaRochelle）近期召开国际会议，展示了城市交通技术的最新成果
法国拉罗谢尔的示范性区域交通智能车辆。
在英国希斯罗机场，无人驾驶的ULTra个人快速交通系统于2013年开始运行，乘客反映良好。该网络是世界上首个商业化的个人快速交通系统，其前身由英国机场管理局的BAA公司委托开发，初期项目将于今年夏天开始运营，21辆区域交通智能车辆将穿梭于停车场和航站楼之间。伦敦希斯罗机场的个人快速交通工具。

## Slide 5: 问题提出
    现有全自动交通系统运行路线单一，呼叫系统不灵活
      本文设计并开发车辆呼叫系统
      面向企业级
      基于JavaEE,微信和百度地图
现有车辆调度算法对于全自动交通系统效率不高，稳定性差
      面向全自动交通系统的遗传算法和贪婪算法
      结合二者优点，规避其缺点
      本文提出了聚类贪婪遗传算法
车辆调度算法

## Slide 6: 提纲
车辆调度算法研究
车辆呼叫系统
总结与展望
遗传算法
贪婪算法
聚类贪婪遗传算法
实验
无人车
乘客微信端
后台管理
中央控制

## Slide 7: 车辆呼叫系统问题提出
    现有全自动交通系统运行路线单一，呼叫系统不灵活
服务器
无人车
乘客微信端
后台管理
架构
响应迅速
高并发
高负载
鲁棒性
性能
  本文设计了全新的车辆呼叫系统

## Slide 8: 车辆呼叫系统架构图
中央控制（服务器）
无人车（客户端1）
乘客（客户端2）
后台管理（客户端3）

## Slide 9: 车辆呼叫系统架构图
中央控制（服务器）
无人车（客户端1）
乘客（客户端2）
后台管理（客户端3）
账号信息
消息处理
GPS定位
日志处理
异常处理
难点
实时性
鲁棒性
稳定性
高效性

## Slide 10: 中央控制系统与无人车通信
TCP协议
难点
实时性
鲁棒性
稳定性
高效性
无人车和服务器需时刻
保持通信状态，对实时
性要求高。

## Slide 11: 中央控制与无人车
全双工
无人车
（LabView）
服务器
(JaveEE)
1.登录
2.汇报地理位置
3.汇报到达站点
4.汇报离开站点
5.汇报车辆日志
6.退出登录
TCP
username:用户名
password:密码
api:/client/login
Longitude:经度
latitude:维度
api:/client/geo
JSON
JSON
arriveStationId:站点id
type:arrive
api:/client/geo
arriveStationId:站点id
type:leave
api:/client/geo
content:日志内容
level:LOG/WARNING/ERROR
api:/client/log
api:/client/logout
1.叫车请求
2.撤销请求
3.广播消息
4.控制命令
desc:叫车请求描述
calls:叫车请求清单列表
call:撤销了的叫车请求
calls:新的叫车请求清单列表
type:广播类型
content:广播消息内容
type:命令类型，如启动、制动等
remark:附加信息
技术实现
LabView
基于TCP协议，本文设计了如下结构
使用了1万行代码量，实现了实时，高效，鲁棒等特性

## Slide 12: 车辆呼叫系统架构图
中央控制（服务器）
无人车（客户端1）
乘客（客户端2）
后台管理（客户端3）
难点
高并发性
高负载性
账号信息
地图
叫车指令
实时车辆

## Slide 13: 中央控制与微信叫车终端
HTTP
1.微信主界面
2.我要叫车
3.叫车请求状态
4.撤销叫车请求
5.无人车实时状况
页面
微信
(Html5/Css/Js)
服务器
(JaveEE)
技术实现
1.微信公众号
用户资料
模板消息
定位
2.Html5/Css/Js
3.jQuery
4.Bootstrap
5.百度地图API
基于HTTP协议，本文设计了如下结构
1万行独立代码，实现了美观，高并发，高负载特性

## Slide 14: 车辆呼叫系统架构图
中央控制（服务器）
无人车（客户端1）
乘客（客户端2）
后台管理（客户端3）
账号信息
地图
权限控制
WebSocket
表单验证
系统配置
难点
实时性
权限控制
稳定性

## Slide 15: 中央控制与后台管理
混合方式
服务器
(JaveEE)
1.登录
2.总览概况
3.用户管理
4.叫车历史纪录
5.车辆日志
6.园区管理
7.权限管理
8.网站设置
Http
+
WebSocket
后台管理
HTTP
WebSocket
技术实现
Html5/Css/Javascript
jQuery
Bootstrap UI
Font-awesome
Form-Validation
百度地图Api
1.无人车实时位置
2.园区监控
3.紧急情况通知
百度地图
基于混合协议，本文设计了如下结构
2万行独立代码，实现了实时性，稳定，权限精细控制等特性

## Slide 16: 中央控制（服务器）
中央控制（服务器）
消息模块
维护消息及时性、原子性
与无人车消息传递
与微信消息传递
与后台管理消息传递
Web模块
模型
视图
控制器
权限控制
微信与百度地图支持
数据库
MySql
MongoDB
仿真模块
无人车
乘客叫车请求
站点分布
车辆调度
算法模块
聚类贪婪遗传算法
车辆调度算法
结合各客户端特性，
针对服务器本文设计了如下结构
Notes: 作为本文的一个重要创新点，我想要在接下来的时间里重点讨论一下服务器对于全自动交通系统中无人车调度的算法。

## Slide 17: 中央控制（服务器）
中央控制（服务器）
Git 代码版本控制
Maven 项目构建
Struts
Spring
Hibernate JavaEE
MongDB
MySql
Netty TCP协议，WebSocket协议支持
微信公众号API
百度地图API
技术实现
实时性高
高负载
高并发
稳定性高
鲁棒性高
通过2万行独立代码，满足了和无人车以及后台管理实时高效通信，满足了高负载，高并发的需求，具有非常良好的鲁棒性。
Notes: 作为本文的一个重要创新点，我想要在接下来的时间里重点讨论一下服务器对于全自动交通系统中无人车调度的算法。

## Slide 18: 问题提出
    现有全自动交通系统运行路线单一，呼叫系统不灵活
      本文设计并开发车辆呼叫系统
      面向企业级
      基于JavaEE,微信和百度地图
现有车辆调度算法对于全自动交通系统效率不高，稳定性差
      面向全自动交通系统的遗传算法和贪婪算法
      结合二者优点，规避其缺点
      本文提出了聚类贪婪遗传算法
车辆调度算法

## Slide 19: 提纲
车辆调度算法研究
车辆呼叫系统
总结与展望
遗传算法
贪婪算法
聚类贪婪遗传算法
实验
无人车
乘客微信端
后台管理
中央控制

## Slide 20: 车辆调度算法研究现状
车辆调度问题是典型的NP-Hard问题
精确算法
动态规划方法
分枝剪枝法
K-度中心树松弛
求解范围规模小
启发式算法
禁忌搜索算法
模拟i退火算法
遗传算法
蚁群算法
容易陷入局部最优
稳定性较差
局部最优算法
贪婪算法
请求饿死
平均性能较差
车辆调度算法
Notes: P问题：可以在以多项式表达的时间内求出确切解的问题，也就是说它的计算复杂度是一个多项式。
NP问题：英文是non-deterministic polynomial,是多项式时间可以验证的问题。最初是在非确定图灵机上，如果一个问题存在一个解，那么就先猜它，一定可以在多项式时间内猜到这个解。
NP-hard问题：是指从算法角度比NP还难的问题，指的是所有的NP问题可以通过某个多项式时间的函数规约到这类问题。
NP-complete问题：是NP问题中最难的问题。

## Slide 21: 优化目标
缩短叫车请求平均等待时间
1
缩短叫车请求平均处理时间
2
缩短叫车请求最大等待时间
3
增加单位时间处理请求数量
4
从乘客和系统整体出发，本文提出四个优化目标：

## Slide 22: 数学模型
全自动交通系统
站点
无人车
叫车请求
结合系统特点，本文对各元素进行了数学建模
Notes: 是一个数组，它代表了站点和其它站点的距离。
是车辆的准载数。
是一个长度为的数组，数组中存放的是车辆当前正在处理的请求，换言之，表示了车辆上所有乘客
是车辆的墨卡托投影横坐标。
是车辆的墨卡托投影纵坐标。
是车辆的行驶速度。
是车辆即将前往的下一个站点。
  是叫车请求的起始站点。
    是叫车请求的目的站点。
    是叫车请求等待时间。
    是处理该请求的车辆。
𝑑_𝑖 [N]是一个数组，它代表了站点𝑠_𝑖和其它站点的距离。
𝐿_𝑖是车辆𝑚_𝑖的准载数。
𝑅_𝑖 [𝐿_𝑖 ]是一个长度为𝐿_𝑖的数组，数组中存放的是车辆𝑚_𝑖当前正在处理的请求，换言之，𝑅_𝑖 [𝐿_𝑖 ]表示了车辆𝑚_𝑖上所有乘客
𝑥_𝑖是车辆𝑚_𝑖的墨卡托投影横坐标。
𝑦_𝑖是车辆𝑚_𝑖的墨卡托投影纵坐标。
𝑣_𝑖是车辆𝑚_𝑖的行驶速度。
𝑠_𝑖是车辆𝑚_𝑖即将前往的下一个站点。
  f_i是叫车请求r_i的起始站点。
    t_i,是叫车请求r_i的目的站点。
    I_i是叫车请求等待时间。
    m_i是处理该请求的车辆。

## Slide 23: 优化目标函数
1.缩短叫车请求平均等待时间:
2.缩短叫车请求平均处理时间:
3.缩短叫车请求最大等待时间:
4.增加单位时间处理请求数量:

## Slide 24: 面向全自动交通系统的遗传算法
遗传算法流程图
本文主要修改
适应度函数
选择
交叉
变异
面向全自动交通系统
  1.规划较短路径
2.所有无人车顺次行驶

## Slide 25: 面向全自动交通系统的遗传算法
适应度函数：
经典车辆调度问题（规划路径长度的倒数）：
面向等待时间最优（总等待时间的倒数）：
Notes: 其中，，表示站点和站点之间的距离。
其中，，表示站点和站点之间的距离，表示无人车的行驶速度，表示以为起始站点的所有未处理的叫车请求总数。
其中，𝑆_(𝑛+1)=𝑆_1，|𝑆_𝑖 𝑆_(𝑖+1) |表示站点𝑆_𝑖和站点𝑆_(𝑖+1)之间的距离。
其中，𝑆_(𝑛+1)=𝑆_1，|𝑆_𝑖 𝑆_(𝑖+1) |表示站点𝑆_𝑖和站点𝑆_(𝑖+1)之间的距离，𝑣_𝑘表示无人车𝑚_𝑘的行驶速度，|𝑟|_(𝑓=𝑠_(𝑖+1) )表示以𝑠_(𝑖+1)为起始站点的所有未处理的叫车请求总数。

## Slide 26: 面向全自动交通系统的遗传算法
交叉：
  两交换启发交叉方式

## Slide 27: 面向全自动交通系统的遗传算法
变异
  逆转变异算子法
  变异 = 0.5
选择：
  轮盘赌选择法

## Slide 28: 面向全自动交通系统的遗传算法
遗传算法流程图
本文主要修改
适应度函数
选择
交叉
变异
面向全自动交通系统
  1.规划较短路径
2.所有无人车顺次行驶

## Slide 29: 面向全自动交通系统的贪婪算法
贪婪算法流程图
本文两个贪婪原则：
1.优先响应等待时间长的请求
2.优先前往较近目的站点
Notes: 优先处理等待时间最长的叫车请求
起始站点离自己最近的叫车请求

## Slide 30: 聚类贪婪遗传算法
遗传算法
  使用直观，操作简便
  具有不错的平均处理性能
  容易陷入局部最优
  稳定性差
  平均性能较差
  部分请求饿死
  聚类贪婪遗传算法
贪婪算法
  使用直观，操作简便
  响应及时性较好
基于历史数据统计
区分高低频呼叫站点
高频呼叫站点聚类
动态分配车辆
Notes: 上文中讨论了遗传算法和贪婪算法用于求解本文的车辆调度问题，虽然遗传算法具有算法简单，生成的车辆路径能够覆盖每个站点同时保证单一路径是总多路径中的较优解的特点，但是该方法在对待每个站点均同等对待，因此容易出现个别站点乘客聚集而另外的某些站点乘客稀少但无人车经常路过的显现，即容易出现叫车请求平均等待时间较长的状况。采用贪婪算法求解本文车辆调度问题虽然处理请求的平均时间较短，但是极有可能出现部分叫车请求没有无人车响应，即叫车请求饿死的状况。

## Slide 31: 聚类贪婪遗传算法
聚类贪婪遗传算法流程图
核心思想：
1.部分无人车在高频站点聚类中按照贪婪算法策略行驶
2.部分无人车在全部站点中按照遗传算法路径行驶

## Slide 32: 聚类贪婪遗传算法
高频呼叫站点
其中，
时，在时刻t为高频呼叫站点
高频呼叫站点关联度
其中，
则表示站点与是强关联

## Slide 33: 聚类贪婪遗传算法
基于站点强关联的聚类算法
遍历高频站点，找出强关联站点，将根站点放入聚类
将强关联站点放入聚类，并以此为根站点
跳过没有强关联的站点
产生新聚类

## Slide 34: 聚类贪婪遗传算法
动态分配无人车
1.分配用于遗传算法和贪婪算法
加权比例分配
3.周期时间重新计算高频呼叫站点聚类，重复1，2
2.分配于各高频呼叫站点聚类
的聚类分配车辆给最大的聚类

## Slide 35: 聚类贪婪遗传算法
聚类贪婪遗传算法流程图
核心思想：
1.部分无人车在高频站点聚类中按照贪婪算法策略行驶
2.部分无人车在全部站点中按照遗传算法路径行驶

## Slide 36: 实验场景及参数
参数 | 值
站点总数 | 36个
无人车总数 | 16辆
无人车速度 | 6m/s
每辆无人车准载人数 | 10人
叫车请求生成周期 | 1~4 s
数据采集周期 | 10min
数据采集总时长 | 200min
交叉概率 | 1
变异概率 | 0. 5
强关联标准频率 | 0.002
高频呼叫站点标准频率 | 0.28
操作系统 | Windows10
CPU | Intel i7
内存 | 4G
参数 | 值
站点总数 | 36个
无人车总数 | 16辆
无人车速度 | 6m/s
每辆无人车准载人数 | 10人
叫车请求生成周期 | 1~4 s
数据采集周期 | 10min
数据采集总时长 | 200min
 | 1
 | 0. 5
 | 0.002
 | 0.28
操作系统 | Windows10
CPU | Intel i7
内存 | 4G
上海交通大学地图
针对以上三种不同算法，
在本文设计的车辆呼叫系统中，
根据交大校园场景，采用右侧
实验参数，设计了对比实验。

## Slide 37: 实验结果

## Slide 38: 实验结论
遗传算法
平均等待时间较短
平均处理时间长
最大处理时间短
贪婪算法
平均等待时间较长
平均处理时间短
最大处理时间长，请求饿死
平均等待时间响应迅速
聚类贪婪遗传算法
所有优化目标均会趋于稳定
稳定时等待时间短，处理时间短
在未趋于稳定时，性能不够好
聚类贪婪遗传算法是解决全自动交通系统车辆调度问题的较优算法

## Slide 39: 上海交大-万科无人车“大白”
无人车“大白”
导航
  磁钉导航
  GPS导航
直线1米一个 弯道0.5米一个
RTK GPS
避障
激光雷达，50Hz，270°，正前方16m
动力
电机，续航8小时，6m/s，准载8人
网络通信
中国移动GPRS
车内设施
显示器
Win7，LabView人机交互界面
控制台
急停按钮，启动按钮，开关门按钮
日光灯
空调
座椅
车载视频
Notes: 导航
磁钉导航 直线1米一个 弯道0.5米一个 1个检测磁钉传感器 20cm左右 车前（可以双向行驶的）
GPS导航 RTK GPS （基站，自己搭建，带天线） GPS
激光雷达，避障 ，50Hz
270°，正前方16m，相应时间几毫秒
区域可以自动调节。

## Slide 40: 无人车“大白”视频

## Slide 41: 车辆呼叫系统视频演示
视频演示

## Slide 42: 车辆呼叫系统小结
车辆呼叫系统
开发者
1人(我)
周期
2年
数据库
2个，Mysql和MongoDB
编程语言
3门，Java,Js,LabView
第三方库
61个，Struts,Netty等
独立代码
6万行
第三方平台
2个，微信和百度平台
该车辆呼叫系统已经在东莞、上海等地成功运行
新算法
1种，已发表于交大学报
上海交通大学
-万科合作项目

## Slide 43: 提纲
车辆调度算法研究
车辆呼叫系统
总结与展望
遗传算法
贪婪算法
聚类贪婪遗传算法
实验
无人车
乘客微信端
后台管理
中央控制

## Slide 44: 总结
针对现有车辆调度算法容易陷入局部最优，稳定性差
      本文提出了聚类贪婪遗传算法
      在交大学报发表了一篇关于该算法的论文
      该算法动态调节，平均性能好，稳定性强
      满足全自动交通系统的车辆调度要求
    针对现有全自动交通系统运行路线单一，无呼叫系统
      本文设计并开发车辆呼叫系统
      该系统响应迅速，高并发，高负载，鲁棒性
      目前已在东莞，上海等地成功运行
Notes:     现有全自动交通系统运行路线单一，无呼叫系统
      本文设计并开发车辆呼叫系统
      该系统响应迅速，高并发，高负载，鲁棒性
现有车辆调度算法容易陷入局部最优，稳定性差
      本文提出了聚类贪婪遗传算法
      该算法动态调节，平均性能好，稳定性强

## Slide 45: 展望
  展望：
  较小的聚类剔除后尝试算法研究
  面向其他优化条件做算法研究
  尝试使用手机短信作为叫车终端

## Slide 46: 硕士期间成果
李爽，杨明，王春香，王冰. 面向全自动控制交通系统的车辆调度算法研究[J]. 上海交通大学学报. 2015.

## Slide 47: 谢 谢！ 请各位老师批评指正。